##### załącznik nr 3

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd ma być przeznaczony do przewozu pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów i transportu materiałów instalacyjnych oraz narzędzi. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)  Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.  - fabrycznie nowy, rok produkcji 2015

Gwarancja mechaniczna na pojazd i wyposażenie: min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów.

Minimalne wymagane parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne:

rozstaw osi					-	min. 4 000 mm

długość max.					-	max. 6 000 mm

szerokość max. (bez lusterek)			-	max. 2 100 mm

wysokość max. (niezaładowany)			-	max. 2 600 mm

rozstaw kół przód/tył				-	max. 1 820 mm

nawis przedni					-	max. 1 000 mm

nawis tylny					-	max. 1 100 mm

- Wymiary przedziału ładunkowego:

długość						-	min. 3 700 mm

szerokość						-	min. 1 800 mm

szerokość między nadkolami			-	min. 1 400 mm

wysokość						-	min. 1 900 mm

wysokość progu (niezaładowany)		-	max.   600 mm

- Dane techniczne:

pojazd zarejestrowany na 7 osób (3+4)

silnik o zapłonie samoczynnym z zasilaniem typu COMMON RAIL

pojemność skokowa 		-	max. 2 500 cm3

moc max.: kW (KM)		-	min. 96 (130)

moment obrotowy: Nm		-	min. 300

norma emisji spalin:		-	Euro 5+

rozrząd				-	pasek

napęd				-	przedni

liczba biegów			-	6 + wsteczny

średnica skrętu			-	max. 14,5 m

poj. zbiornika paliwa		-	min. 90 l

średnie zużycie paliwa		-	max. 7,5 l /100km (dane fabryczne)

emisja CO2			-	max. 190 g/km

- Wyposażenie pojazdu:

- ogólne

- centralny zamek sterowany pilotem

- czujnik wody w paliwie

- immobilizer

- korek wlewu paliwa zamykany na klucz

- 3-ie światło stop

- tylne światła przeciwmgłowe i wsteczne

- reflektory przednie halogenowe

- system hamulcowy z ABS i EBD

- system ESC

- światła do jazdy dziennej

- pełnowymiarowe koło zapasowe oraz system je podtrzymujący

- system BLOW BY podgrzewany

- zestaw kół zimowych komplet (felgi + opony)

- wzmocnione zawieszenie tylne (podwójne resory)

- osłona silnika metalowa

- fartuchy przeciwbłotne tylne

- hak holowniczy z uciągiem min. 3000 kg

- dedykowany  bagażnik dachowy (nie belki dachowe) z rolką załadunkową + drabinka

- lakier niemetaliczny ciemno niebieski maksymalnie zbliżony do RAL 5017

- przedział pasażerski/ komfort i bezpieczeństwo

- bezwładnościowe 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami

- elektrycznie sterowane szyby przednie

- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane

- fotel kierowcy z regulacją wysokości

- podłokietnik i regulacja lędźwiowa fotela kierowcy

- wspomaganie kierownicy

- servotronic

- kierownica z regulacją wysokości

- tapicerowane siedzenia (ujednolicona tapicerka tył/przód)

- uchwyt na min. 2 butelki/kubki oraz telefon/smartfon

- wspomaganie kierownicy

- zagłówki z regulacją wysokości

- poduszka powietrzna kierowcy + napinacze pasów

- klimatyzacja manualna

- radio bluetooth MP3 + sterowanie z kierownicy

- półka pod sufitem

- przedział ładunkowy

- ścianka oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego – pełna, szczelna wykonana z ABS z wbudowaną szybą

- oświetlenie przedziału ładunkowego

- punkty kotwiczenia ładunku

- podłoga wyklejana ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej, ciemnej o grubości min. 10 mm z uchwytami bagażowymi

- zabudowa ścian bocznych, drzwi tylnych i bocznych przesuwnych ze sklejki wodoodpornej o grubości min. 6 mm

- nadkola zabudowane z materiału jak podłoga