##### załącznik nr 3

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojazd ma być przeznaczony do opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości płynnych. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)  Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu praz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r.  Nr 193, poz 1617 oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.  - fabrycznie nowy, rok produkcji 2014

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU

I. Dane techniczne podwozia

1. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton

2. Podwozie fabrycznie nowe – produkcja 2014

- belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu

- belka przeciwnajazdowa przednia

3. Rozstaw osi 3800-4000mm

4. Silnik:

- wysokoprężny minimum 260 KM, Common-Rail

- silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6

- maksymalny moment obrotowy silnika min. 1000 Nm

- skrzynia biegów manualna

- dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody

- płomieniowe urządzenie rozruchowe

- wydech wyprowadzony do góry

5. Oś przednia:

- przednie zawieszenie resory paraboliczne min. dop. nacisk techniczny 7,1 ton

- stabilizator osi przedniej

6. Osie tylne:

- tylne zawieszenie pneumatyczne na czterech miechach min. dop. nacisk techniczny 12 ton

- stabilizator osi tylnej

- blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej

- regulacja wysokości tylnego zawieszenia

7. Przystawki odbioru mocy:

- przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy

8. Układ hamulcowy:

- hamulec osi przedniej i tylnej – tarczowe

- układ hamulcowy z systemem ABS

- system ASR i ESP

- hamulec silnikowy

- osuszacz powietrza podgrzewany

9. Układ kierowniczy:

- układ kierowniczy ze wspomaganiem

- koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem

- immobiliser

10. Układ elektryczny:

- akumulatory 12V minimum 150Ah 2 szt.

- mechaniczny wyłącznik akumulatorów

11. Zbiornik paliwa min. 200 litrów z zamykanym korkiem

12. Koła min. 22

- pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane przy podwoziu

13. Kabina:

- kabina malowana fabrycznie w  kolorze niebieskim RAL 5017,  3 miejscowa

- siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

- siedzenia dla dwóch pasażerów z zagłówkami

- wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwo zmywalnych,     odpornych na rozdarcie i ścieranie,  wyposażone w    bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

- obicie drzwi z materiału łatwo zmywalnego (tworzywo)

- klimatyzacja z automatyczną regulacją temperatury

- sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego,    wyłączalna

- ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

- lusterko krawężnikowe prawe i lewe podgrzewane i elektrycznie sterowane

- szyba przednia przyciemniana ze szkła zespolonego

- centralny zamek

- oświetlenie wejścia kierowcy

- podłużna belka świetlna długości ok. 100 cm umieszczona    na dachu kabiny wyposażona w lampy ostrzegawcze z    kloszami w kolorze pomarańczowym (stroboskop) z    napisem "ZWiK Trzebiatów"; środkowa część podświetlana     uruchamiana oddzielnym włącznikiem,

- elektrycznie sterowane szyby

- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

- światła do jazdy dziennej

- regulacja zasięgu świateł

- tempomat

- komputer pokładowy

- tachograf cyfrowy

- radio CD

- komputer pokładowy z menu w języku polskim

- apteczka

- trójkąt ostrzegawczy luzem

- kliny pod koła - szt 2

- gaśnica polska

- dywaniki gumowe

- podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy całkowitej    pojazdu

- klucz do kół

- zestaw narzędzi naprawczych

- kamizelki ostrzegawcze

Dane techniczne cysterny asenizacyjnej

- zbiornik mocowany do ramy podwozia przez ramę pośrednią  - kolor zbiornika: pomarańczowy RAL 2011  - zbiornik ożebrowany wykonany z blachy min 6 mm –    cynkowany lub malowany  - powłoka lakiernicza:    - wewnątrz zbiornika - podkład epoksydowy o grubości       powłoki min 300Pm;    - na zewnątrz - podkład epoksydowy min 100Pm     - warstwa poliuretanowa min 60Pm,

- zabudowa asenizacyjna umożliwiająca pełną obsługę przez    jedną osobę

- pojemność zbiornika 9 m³

- czas napełnienia zbiornika (z głębokości 2 m) max. 7 min

- głębokość ssania 6 m

- zakres temperatury pracy -15 – 40 °C

- jednokomorowy zbiornik stalowy wyposażony w falochrony z otwieraną hydraulicznie tylną dennicą wykonana z blachy gr. min 8 mm  - minimum dwa falochrony wykonane są z blach płaskich    usztywnionych przegięciami   2.1.

- żółta lampa ostrzegawcza umieszczona z tyłu cysterny

- lampa halogenowa oświetlająca miejsce pracy

- zawór ssąco – spustowy

- wąż PCV o średnicy 110 mm i długości 6 m

- wąż PCV o średnicy 110 mm i długości 10 m

- kompresor ssąco-tłoczący o wydajności min 1000 m3/h,    przeznaczony do pracy ciągłej o zakresie pracy od 0,085 MPa do 0,05 Mpa napędzany hydraulicznie

- potrójny system zabezpieczający kompresor przed zalaniem     (zawór przelewowy dwukulowy + syfon + zawór klapowy    zamykany na czas jazdy

- odstojnik o pojemności min. 35 l

- odolejacz

- dwa filtry powietrza

- płynowskaz rurowy ze skalą zabezpieczony przed uszkodzeniem

- przepływomierz elektromagnetyczny DN 100

- manowakuometr

- zawór bezpieczeństwa

- zbiornik na wodę o pojemności min 5 litrów z kranem do     utrzymania higieny rąk lub inne urządzenie spełniające taką     samą funkcję,